## Slide 1
주인을 따라오는
스마트 캐리어
전기정보공학부 이민준
IAB 실무응용1

## Slide 2: 작품 개발 동기

## Slide 3: 작품 개발 목표
주인을 알아서 따라올 수 있는 캐리어를 개발하는 것

## Slide 4: 스마트 캐리어의 기능
Auto Control Mode
사람이 직접 끌지 않아도 사람을 따라 오는 모드
- 필요 기술: Computer vision, 모터 제어
Remote Control Mode
휴대폰 블루투스와 연동해 캐리어를 무선 조종하는 모드
필요 기술: 블루투스, 애플리케이션

## Slide 5: 필요 부품
AI Cam - HuskyLens
HM-10 Bluetooth 모듈
MCU - NUCLEO-F411RE
기어드 DC 모터
[JGA25-370]

## Slide 6: 개발 단계
Task 0. 외형 제작
Task 1. 이미지 인식
Task 2. 모터 제어 및 하드웨어 설계
Task 3. 블루투스 연동

## Slide 7: Task 0 – 외형 제작
아크릴판과 3D 프린터를 활용해 캐리어 Body 제작
Modeling
Print
Assembly

## Slide 8: Task 0 – 외형 제작
밑판 레이저 가공 주문 제작
견적 사진

## Slide 9: Task 0 – 외형 제작
최종 모형

## Slide 10: Task 1 – 이미지 인식
주인을 인식하는 방법
Watch를 이용
패턴 학습 및 인식

## Slide 11: Task 1 – 이미지 인식
인식률을 높이기 위해 간단한 Dot 학습
(카메라는 AI Cam인 HuskyLens Pro 사용)

## Slide 12: Task 2 – 모터 제어 및 하드웨어 설계
PID 제어를 통한 부드러운 움직임 구현

## Slide 13: Task 2 – 모터 제어 및 하드웨어 설계
No PID
With PID
PID 제어를 통한 부드러운 움직임 구현
(Prototype으로 테스트한 영상)

## Slide 14: Task 2 – 모터 제어 및 하드웨어 설계
Kinematics
- 조향 방식
Ackerman Steering
Differential Steering

## Slide 15: Task 2 – 모터 제어 및 하드웨어 설계
Kinematics
전륜 구동
후륜 구동
급커브는 잘 하지만
직선 주행 시 출렁임이 심함
커브에 약하지만
직선 주행 시 안정적임

## Slide 16: Task 2 – 모터 제어 및 하드웨어 설계
장애물 직면 시 대처
[초음파 센서]
갑작스러운 장애물
감지 시 1초간 급정거
[HuskyLens]
인식한 물체의
Bounding box 크기가
일정 크기 이상이면 정지

## Slide 17: Task 3 – 블루투스 연동
IOS Dabble 앱 사용을 시도했으나...
Dabble
Bluetooth Controller
Dabble
Bluetooth Gamepad
사용한 MCU
(Nucleo F411RE)에
지원되지 않음…

## Slide 18: Task 3 – 블루투스 연동
MIT 앱 인벤터를 활용해 앱 제작
개발 화면
실제 앱 화면

## Slide 19: Task 3 – 블루투스 연동
MIT 앱 인벤터를 활용해 앱 제작
블루투스 기기 선택
Auto Tracking 모드
Remote Control 모드
블루투스 연결 상태 표시
현재 모드 표시
조이스틱
(캐리어 조종)

## Slide 20: Task 3 – 블루투스 연동
테스트 영상 (실험 조교: 과외생)
Remote Control Mode
Auto Tracking Mode

## Slide 21: 개선 및 추가 사항
Object Tracking을 보조할 만한 장치 추가, 제어방식 개선
장애물 인식 후 정지가 아닌 실시간 대처
실제 캐리어로 사용 시 하중에 따라 제어방식 조정
제스쳐 인식, 음성 인식(?)

## Slide 22: 고찰
하드웨어는 나의 사고와 동일하지 않다..
아두이노 외에 기타 MCU에 대한 지식을 확장하는 기회
시중에 제품화 되어 판매중인 전자 제품이 새삼 대단하게 느껴짐..

## Slide 23
감사합니다!
Thank You~!